## Slide 1: 1° Mesa Técnica del Congreso de Producción del IAPG
Reversión del Gasoducto Norte y oportunidades de mercado regional

## Slide 2: Temario
I. Abastecimiento esperado 2024 con GPNK
II. Reversión del Gasoducto Norte
III. Oportunidades del mercado regional

## Slide 3: GPNK + obras complementarias Verano 23/24
21 MMm3/d
+7 MMm3/d
+15
MMm3/d
I. Abastecimiento esperado 2024 con GPNK
Tratayén – Salliqueló – Mercedes – Cardales – Loop TGS
Plantas compresoras
Tratayén
Salliqueló
Mercedes
TGN
TGS
GNEA
Export Gas Pipeline
Regasification terminal

## Slide 4: Demanda abastecida por fuente Promedio semanal Año 2022
Estimación de la demanda a abastecer con el proyecto GPNK completo . 39 MMm3/d
I. Abastecimiento esperado 2024 con GPNK

## Slide 5: Sustitución de importaciones y saldos exportables
I. Abastecimiento esperado 2024 con GPNK
Saldos exportables intermitentes
(primavera y otoño)
Saldos exportables
Firme estacional
Importación + Líquidos (promedio semanal) 2022
vs.
Aporte GPNK

## Slide 6
Obras consideradas:
GNK I 21 MMm3/d
Reversión GN 19 MMm3/d
I. Abastecimiento esperado 2024 con GPNK
Abastecimiento previsto 2024

## Slide 7
Reversión Gasoducto Norte Etapa I - Obras
II. Reversión del Gasoducto Norte
*
Prueba Hidráulica
Obras de reversión de planta
Gasoducto/Loops a construir
Incorporación de potencia (HP)
+
10 MMm3/d
■ Pruebas Hidráulicas en tramos 10 y 11
■ Obras de reversión de Plantas en Leones y Tío Pujio
*Las obras cambian a color gris cuando pertenecen a etapas previas
Referencias*:
Inversión de TGN
¡Habilitada!
Notes: Revalidación de MAPO de los Tramos 10 y 11 a la presión de diseño original de 61,7 kg/cm2
La revalidación de MAPO incluye la prueba hidráulica de un segmento entre válvulas de línea en el tramo 10 y dos segmentos en el tramo 11
Obras de reversión en Leones y Tío Pujio: Modificación de piping e instalación de válvulas para invertir la conexión de succión y descarga

## Slide 8
II. Reversión del Gasoducto Norte
19 MMm3/d
■ Gto. La Carlota – Tío Pujio: 122 km Ø 36”
■ Loops: 62 km Ø 30”
■ Obras de reversión de plantas en Ferreyra, Deán Funes, Lavalle y Lumbreras
*
Prueba Hidráulica
Obras de reversión de planta
Gasoducto/Loops a construir
Incorporación de potencia (HP)
+
*Las obras cambian a color gris cuando pertenecen a etapas previas
Referencias*:
Imprescindible para Invierno 2024
Financiamiento CAF
Licitación en curso
Reversión Gasoducto Norte Etapa II - Obras
Notes: Gto. La Carlota Tío Pujio: 122,5 km 36”
Completamiento del gasoducto paralelo de 30” entre Tío Pujio y Ferreyra, 62 km
Adecuaciones en PC LC y PC TP
Reversión de: Ferreyra, Dean Funes, Lavalle y Lumbreras

## Slide 9
II. Reversión del Gasoducto Norte
Reversión Gasoducto Norte Etapa III - Obras
29 MMm3/d
■ Loops: 96 km Ø 30”
■ Instalación de nuevos equipos turbocompresores en plantas Tío Pujio, Ferreyra, Deán Funes, Recreo y Lavalle por 71.000 HP
■ Obras de reversión de plantas en Recreo, Tucumán, La Candelaria y Pichanal
*
Prueba Hidráulica
Obras de reversión de planta
Gasoducto/Loops a construir
Incorporación de potencia (HP)
+
*Las obras cambian a color gris cuando pertenecen a etapas previas
Referencias*:
Abastecimiento de Minería y Exportación
Notes: Completamiento del gasoducto paralelo de Ø 30” entre las plantas compresoras Dean Funes y Recreo (Tramo 78), longitud total 30 km.
Completamiento del gasoducto paralelo de Ø 30” entre las plantas compresoras Lavalle y Tucumán (Tramo 81), longitud total 66 km.
Instalación de nuevos equipos turbocompresores en plantas compresoras Tío Pujio, Ferreyra, Dean Funes, Recreo y Lavalle, por una potencia total de 71.000 HP
Adecuación de instalaciones en plantas compresoras Recreo, Tucumán, La Candelaria y Pichanal para permitir el flujo en sentido inverso.

## Slide 10
II. Reversión del Gasoducto Norte
Proyecto
Gasoducto Vicuñas
■ Gasoducto de transporte en alta presión para abastecer demanda potencial minera por hasta 4 MM m3/día
■ Troncal de más de 300 km de longitud de entre 12” y 16” de diámetro, desde Susques (Jujuy) hasta Antofagasta de la Sierra (Catamarca)
■ Ramal de más de 100 km de longitud en 10” de diámetro desde Salar de Pocitos a Salar de Arizaro en Los Andes (Salta)
■ 2 zonas de distribución, 3 provincias y más de 10 salares
■ Inicio de operación previsto para 2025-2026
■ Posibilidad de abastecer futuras plantas de GNL para proyectos alejados de la traza y menor demanda

## Slide 11
■ Gasoductos existentes con capacidad de 11 MMm3/d
■ ~1.600 MW de CC + 250 MW de TG
■ Retiro gradual de centrales a carbón
■ Necesidad de flexibilidad diaria para complementar generación solar.
■ Desarrollo de minería de Litio
III. Oportunidades del mercado regional
Demanda regional adicional
■ Declinación de producción
■ Capacidad de transporte remanente hacia Brasil
■ Desarrollo de minería de Litio (~ 2 MMm3/d)
Norte de Chile
Bolivia

## Slide 12: Consumo histórico de GNL y Carbón en norte de Chile
Volúmenes de carbón convertidos a Gas Natural equivalente, afectado por eficiencia de Ciclo combinado vs. Carbón, agrupados según fecha estimada de retiro por plan de descarbonización
5,5 MMm3/d se puede asumir como base a futuro para el despacho térmico constante asumiendo reemplazo total de GNL
2,5 MMm3/d arbitran con GNL
8? usd/MMBtu
~3 MMm3/d de centrales con fecha de retiro anunciado
~2 MMm3/d arbitran con carbón
4,9 usd/MMBtu
@2.300 kcal/KWh 
~7 usd/MMBtu en gas
  Ventajas de la generación a gas: emisiones y modulación de carga
Demanda regional adicional - Chile
III. Oportunidades del mercado regional

## Slide 13
Capacidad de evacuación:
GTB: 34 MMm3/d
GOB (Cuiabá): 4 MMm3/d
Declinación de producción en Bolivia
III. Oportunidades del mercado regional

## Slide 14
III. Oportunidades del mercado regional
¡Muchas gracias!