## Slide 1
Estrategia de Producción en NOC Oil
¡MUCHAS GRACIAS!

## Slide 2
Evolución Shale
Yac. Lindero Atravesado
1° Prod. Shale Oil c/Gas Lift en Vaca Muerta
Coirón Amargo Sur Este
Aguada Cánepa
Bandurria Centro
Lindero Atravesado
Aguada de Castro y Aguada Pichana Oeste
761 km2
130 km2
112 km2
228 km2
509 km2

## Slide 3
(VM-A) – Desarrollo Multilanding
Ech-101(p)
Pozo: ECh.x-101(p) – piloto vertical - Perfiles: GR, TOC y PHIT
Mapa estructural a la base de la Fm. Vaca Muerta
(VM-A) + Extensión (VM-F)
Orgánico
Landing Point
Landing Point
Cocina
30 m
30 m
60 m
Orgánico
Cocina
Landings
300m
70m
150m

## Slide 4
Estrategias Desarrollo
4
4
Perforación
Clean - Up
Completación
Shale oil:
Ramas laterales de 2800 a 3000m,
Etapas de 60m
Punza 9 cluster por etapa con metodología VSC (Variable shot cluster) –
45 a 36 perforaciones por etapa,
Tecnología de tapones solubles.
Fluido bombeado por etapa 1,600 m3,
Arena por etapa 430,000 lb, prop intensity 2,182 lb/ft.
Caudal de fractura en single 85 a 110 bpm, en simulFrac 65 bpm (130 bpm totales)
Agua de fractura total por pozo +/- 80,000 m3 - Arena total por pozo 21,100,000 lb ( 9,500 Tn)

## Slide 5
Surgencia Natural por Tubing
¿Qué provoca?
¿Cómo se instala?
Sarta de Velocidad
Armadura
Sarta de tubings
(Diseño según sistema de extracción)
Packer
Shear out
¿Que diferencia genera?
235 kg/cm2
215 kg/cm2
Segregación

## Slide 6
¿Cuándo?
Segregación
Sarta de Velad
IPR1
Tiempo
IPR2
¿Cómo se instala?
Armadura
Sarta de tubings
(Diseño según sistema de extracción)
Packer
Shear out

## Slide 7
Diseño Esquema Mecánico
Diseño de Locaciones
PVT
Matriz de selección – Descarte
VAN
TIR
MAX EXP
IVAN
PAY OUT
Flow Assurance
Capex
Opex
Facilities Existentes y Futuras
Capex
Opex

## Slide 8
Pozos Shale Oil.
Distribución por sistema extractivo
Cantidad
Oil
Run
Stop

## Slide 9
Incremental asociado a instalación de Tubing y SEA.
Política de DdM (+EUR)
Surgencia por Casing
Surgencia por
Tubing
Gas Lift
Gas
Petróleo
Presión Dinámica
Choke
Gas
Petróleo
Choke
Presión Dinámica
Gas Iny
Surgencia por Casing
Surgencia por
Tubing
BM

## Slide 10
Sist. Ext. – Bombeo Mecánico (I)

## Slide 11
Sist. Ext. – Bombeo Mecánico (II)
AIBH
AIB c/MIP + VDF/POC

## Slide 12
Sist. Ext. – Gas Lift (I)
Hoy  Regulación Manual
Futuro  Regulación Automática
Lógicas Caudal/Presión
GL Continuo
GL Intermitente
GLI Optimizado
Armadura
Packer
Shear out

## Slide 13
Sist. Ext. – Gas Lift (II)
Regulación
Ingreso del Gas de Inyección desde la red de Alta Presión
Gas regulado a la presión del pozo.
Efecto de enfriamiento por expansión del gas.
W.A.T.
Se logra mantener la temperatura del pozo por encima de la WAT
Se puede montar un calentador para varios pozos del pad.

## Slide 14
Métodos p/Extender Surgencia
Ciclado
Sin Pistón
Con Pistón (PL)
Bombeo Multifásico
Capilar (Espumígeno)

## Slide 15
Flow Assurance
Soluciones
Flow Assurance
Inc. Inorgánicas
II
Emulsiones
E
Hidratos
Parafinas
P
Asfaltenos
A
Productos Qcos.
Desenmulsionantes
Inhibidores de Parafinas
Desincrustantes
Remoción Mecánica
Slickline (Surgentes/GL)
Plunger Lift
Varillas+Rotador (BM)
Otros
Calentamiento de Gas (GL)
Circulación por e/c.
Se probaron htas. para derretir parafinas con SL y TBG Revestimiento interno y externo.
Cinta Calefactora
E / P
E / II / A
E / P

## Slide 16
Efecto entre pozo Emisor y Receptor
Emisor
Receptor
La fractura hidráulica tiende a avanzar hacia la zona depletada
Emisor
Receptor
Receptor
1° línea
2° línea
Emisor
Receptor
1° línea
Emisor

## Slide 17
FRAC HIT
17
Aseguramiento BM y Surgente:
Experiencia de Impacto a pozo en 2da línea ( 270 Kg/cm2 !!!)
Well Barrier. Aseguramiento de 1° y 2° barrera.
BPV/TWCV.
Tapón VR.

## Slide 18
Manejo del Agua
Abastecimiento
  Pozos de Agua.
  Ríos/Canales.
  Acueductos tercerizados.
Disposición
  Pozos Sumideros.
  Pozos Inyectores.
  Usos Frac/Torres.
  .

## Slide 19
CONCLUSIONES
Terminación Rigless (beneficio económico)
Surgencia Inicial por Casing  Tubing
Se están implementando métodos para prolongar la surgencia y postergar CAPEX.
BM y GL aplican técnicamente como sistema de extracción en pozos de Shale Oil en GOR bajo-moderado
Conveniencia GL/BM  Decisión Económica para nuestros Yacimientos.
  GL  Requiere alto CAPEX y disponibilidad de Gas
  BM  Requiere Pulling/limitación en caudales altos
Cualquier sistema de producción requiere un dimensionamiento del Flow Assurance y Frac Hit.
Se están implementando acciones para reducir el consumo energético (motor imán permanente) y tecnologías para Operación Remota
En desarrollo tecnologías para optimizar los sistemas de extracción mediante automatizaciones.

## Slide 20
Armadura
Método de Recuperación Terciaria
Desafíos
Proyectos de aceleración de producción: Gas Lift, PCP y BES.
Locaciones multipad.
12 mts
12 mts
12 mts
PCP en Manifold (multipad)
Packer
Shear out
Eficiencia Energética y Operación Remota

## Slide 21
Muchas Gracias!!!
¿PREGUNTAS?