## Slide 1: Viabilizando el Procesamiento de Gas Asociado en Plantas de Tratamiento de Petróleo
Pandolfi, Juan Martín (SPARK)
Gilligan, Patricia (SPARK)
Peñalba, Yamila (SPARK)

## Slide 2: Ideas Iniciales …
Estamos procesando inadecuadamente una parte de los hidrocarburos que producimos.
Existen oportunidades (y necesidades) para mejorar el procesamiento actual de hidrocarburos.
La mejora en la cadena de procesamiento y transporte de hidrocarburos presentan un beneficio económico y ambiental.

## Slide 3: Condiciones de Borde para el Desarrollo - Basado en Hechos Reales -
Gasoducto
(TGS)
▪ On Spec / Flex
▪ 50 a 75 kg/cm2g
Oleoducto
(OLDELVAL+Terceros)
▪ On Spec
▪ 45 a 90 kg/cm2g
Ingreso
(Petróleo Negro)
Petróleo 9000 m3/d
37°API, WC 35%, GOR 100
3 a 4 kg/cm2g @ 20 a 40°C

## Slide 4: Destinos Posibles -Mirando con Más Detalle -
Gas
Petróleo
Sistema Transporte
Res 259/08
(En Especificación)
H2O: 65 mg/Sm3
HC: -4 a 5500 kPa(a)
PCS: 8850
a 10200 kcal/Sm3
IW: 11300
a 12470 kcal/Sm3
…
Sistema de Transporte
Res 44/91 – En Especificación
BS&W: 1%
Sales: 100 g/m3
TVR: 15 psia @ 100 F
Gasoducto
Oleoducto
Sistema de Transporte
Res 259/08
(Flexibilizada)
H2O: 65 mg/Sm3
HC: Sin Líquidos Libres
PCS: ---
IW: 11300
a 12470 kcal/Sm3
…
A Terceros
(”Off Spec”)
H2O: 65 mg/Sm3
HC: ---
PCS: ---
IW: ---
Un Producto Transportable y Comercializable implica requisitos de Especificación
A Terceros
“Off Spec”
BS&W: ---
Sales: ---
TVR: ---
Gasoducto (?)
Poliducto (?)

## Slide 5: Hidrocarburos Derivados del Gas Asociado - Transporte y Comercialización -
▪ Gas Natural (C1-C4)
▪ Etano (C2)
▪ Propano (C3)
▪ Butano (C4)
▪ LPG (C3+C4)
▪ Condensados (C3+)
▪ Gasolina Natural (C5+)
▪ Petróleo
…
Gas Asociado (3,5 kg/cm2g @ 25°C) | 
Comp. | %mol
C1 | 64,05
C2 | 17,18
C3 | 10,22
iC4 | 1,12
nC4 | 3,10
iC5 | 0,59
nC5 | 0,73
C6+ | 0,59
N2 | 1,70
CO2 | 0,17
H2O | 0,56
MW | 24,5
Es necesario un mayor nivel de segregación de productos del Gas Asociado. La “tercer corriente”.
?

## Slide 6: Destinos Posibles y Segregación de Productos - La Necesidad de Mayor Separación -
Gas
(off spec)
+
Condensados
Petróleo
(off/on spec)
Gas
(off/on spec)
Petróleo
(on spec)
Condensados / LPG
Gas
(on spec)
Petróleo
(on spec)
Condensados / LPG
Etano
G+D+P
G+C+P
G+E+C+P
Gas
(off/on spec)
Petróleo
(on spec)
Flare / Venteo
G+F+P
Las diferentes alternativas para la segregación de Productos implican configuraciones de instalación e infraestructura complementaría asociada.

## Slide 7: Configuraciones de Instalación - G+F - Deshidratación -
Instalaciones de Entrada
Deshidratación
TEG
Compresión de Entrada
Estabilización
Gas
Flex
(Flare)
Circ TEG
G+F ¦ DH
Petróleo
On Spec
Tratamiento Petróleo
%mol | G+F
C1 | 62,75
C2 | 18,35
C3 | 11,31
C4 | 4,32
C5 | 1,15
C6+ | 0,32
N2 | 1,63
CO2 | 0,17
H2O | 65 mg
MW | 24,7
Parámetro | G+F
Heat Duty [kW] | 496
Compress Power [kW] | 5108
Gas [kSm3/d] | 858
Cond/LPG [kg/h] | 0
Flare [kg/h] | 7391

## Slide 8: Configuraciones de Instalación - G+D - Deshidratación -
Instalaciones de Entrada
Deshidratación
TEG
Compresión de Entrada
Estabilización
Gas
Flex (+Cond)
Circ TEG
G+D ¦ DH
Petróleo
On Spec
Tratamiento Petróleo
%mol | G+D
C1 | 58,14
C2 | 18,10
C3 | 13,11
C4 | 6,24
C5 | 2,04
C6+ | 0,71
N2 | 1,50
CO2 | 0,16
H2O | 0,01
MW | 26,8
Parámetro | G+D
Heat Duty [kW] | 1241
Compress Power [kW] | 5767
Gas [kSm3/d] | 858
Cond/LPG [kg/h] | 7391
Flare [kg/h] | 0

## Slide 9: Configuraciones de Instalación - G+C+P - Joule-Thompson -
Instalaciones de Entrada
Extrc Cond
JT
Compresión de Salida
Deshidratación
TEG
Compresión de Entrada
Estabilización
Gas
Flex
LPG*
Circ TEG
G+C ¦ JT
Petróleo
On Spec
Tratamiento Petróleo
%mol | G+C JT
C1 | 68,53
C2 | 17,63
C3 | 8,93
C4 | 2,46
C5 | 0,38
C6+ | 0,04
N2 | 1,84
CO2 | 0,18
H2O | 65mg
MW | 22,6
Parámetro | G+C JT
Heat Duty [kW] | 797
Compress Power [kW] | 6349
Gas [kSm3/d] | 882
Cond/LPG [kg/h] | 6390
Flare [kg/h] | 0

## Slide 10: Configuraciones de Instalación - G+C - Refrigeración Mecánica -
Instalaciones de Entrada
Extrc Condensados
Ref Mec
Circ MEG
Compresión de Entrada
Circ Refr
Estabilización
Gas
Flex
LPG*
G+C ¦ RM
Petróleo
On Spec
Tratamiento Petróleo
%mol | G+C RM
C1 | 67,19
C2 | 18,62
C3 | 9,59
C4 | 2,20
C5 | 0,37
C6+ | 0,06
N2 | 1,77
CO2 | 0,18
H2O | 65mg
MW | 22,8
Parámetro | G+C RM
Heat Duty [kW] | 858
Compress Power [kW] | 6469
Gas [kSm3/d] | 882
Cond/LPG [kg/h] | 6390
Flare [kg/h] | 0

## Slide 11: Configuraciones de Instalación - G+E+C - JT+DeC2 -
Instalaciones de Entrada
Extrc Cond
JT / TX
Compresión de Salida
Deshidratación(Tamices)
Compresión de Entrada
Estab + Fraccion
Gas
On Spec
C2*
LPG*
G+E+C ¦ JT+F
Petróleo
On Spec
Tratamiento Petróleo
%mol | G+E+C JTF
C1 | 85,51
C2 | 10,15
C3 | 1,72
C4 | 0,14
C5 | 0,01
C6+ | 0,00
N2 | 2,3
CO2 | 0,17
H2O | 0,00
MW | 18,3
Parámetro | G+E+C JTF
Heat Duty [kW] | 3327
Compress Power [kW] | 5759
Gas [kSm3/d] | 679
Cond/LPG [kg/h] | 14170
Flare [kg/h] | 0

## Slide 12: Configuraciones de Instalación - Resumen e Indicadores Económicos -
Parámetro | G+F | G+D | G+C JT | G+C RM | G+E+C JTF
Heat Duty [kW] | 496 | 1241 | 797 | 858 | 3327
Compress Power [kW] | 5108 | 5767 | 6349 | 6469 | 5759
Gas [kSm3/d] | 858 | 858 | 882 | 882 | 679
Cond/LPG [kg/h] | 0 | 7391 | 6390 | 6390 | 14170
Flare [kg/h] | 7391 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo PTG [MMusd] (c/ K rental) | 10,7 | 20,2 | 13,6 | 17,3 | 25,8
Costo Energía [MMusd/y] | 1,53 | 1,81 | 1,92 | 1,96 | 2,06
VA Costo, 5y, 10% [MMusd] | 21,7 | 32,5 | 27,3 | 31,1 | 38,5
TIR, 5y [%] | 150 | 120 | 166 | 139 | 118

## Slide 13: Resultados de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones

## Slide 14: Volviendo a las Ideas Iniciales …
Estamos procesando inadecuadamente una parte de los hidrocarburos que producimos.
  La mayoría de los desarrollos para la explotación de hidrocarburos se piensan inicialmente en términos de Petróleo y Gas.
  En la Industria del Petróleo y el Gas, no todo puede ser clasificado como Petróleo y Gas. A veces es necesario más
  La simplificación nos limita la exploración de alternativas globalmente más adecuadas y llegada cierta instancia del desarrollo nos enfrenta a situaciones de resolución compleja.

## Slide 15: Volviendo a las Ideas Iniciales …
Existen oportunidades (y necesidades) para mejorar el procesamiento actual de hidrocarburos.
  Se presentaron algunas opciones diferentes para la segregación de Gas Asociado. Según las condiciones de cada desarrollo podrían existir otras.
  La posibilidad de segregar las corrientes de gas asociado de formas más adecuada implica la necesidad de infraestructura u otras instalaciones complementarias.
La mejora en la cadena de procesamiento y transporte de hidrocarburos presenta un beneficio económico y ambiental.

## Slide 16: ¡ Gracias !